## Slide 1: ICS-LAB5 Link/链接
哈尔滨工业大学
计算机科学与技术学院
2018年11月

## Slide 2: 一、实验基本信息
实验类型：综合型实验
实验目的
  理解链接的作用与工作步骤
  掌握ELF结构与符号解析与重定位的工作过程
  熟练使用Linux工具完成ELF分析与修改
实验指导教师
  任课教师：史先俊
  实验室教师：王宁、王立明、王晴
  TA：高翔、唐海桃
实验班级、人数与分组
  1703001、1703002、 1703009、 1703010 一人一组

## Slide 3
实验学时：3，15:45-18:10
实验学分：3，本次实验按100分计算，折合成总成绩的3分。
实验地点：G712、G709
实验环境与工具：
  X64 CPU；2GHz；2G RAM；256GHD Disk 以上
  Windows7 64位以上；VirtualBox/Vmware 11以上；Ubuntu 16.04 LTS 64位/优麒麟 64位；
  Visual Studio 2010 64位以上；GDB/OBJDUMP；DDD/EDB等
学生实验准备：禁止准备不合格的学生做实验
  个人笔记本电脑
  实验环境与工具所列明软件
  参考手册: Linux环境下的命令；GCC手册；GDB手册
  http://docs.huihoo.com/c/linux-c-programming/ C汇编Linux手册
  http://csapp.cs.cmu.edu/3e/labs.html CMU的实验参考
  http://www.linuxidc.com/ http://cn.ubuntu.com/ http://forum.ubuntu.org.cn/

## Slide 4: 二、实验要求
学生应穿鞋套进入实验室
进入实验室后在签到簿中签字
实验安全与注意事项
  禁止使用笔记本电脑以外的设备
  学行生不得自行开关空调、投影仪
  学生不得自打开窗户
  不得使用实验室内的其他实验箱、示波器、导线、工具、遥控器等
  认真阅读消防安全撤离路线
  突发事件处理：第一时间告知教师，同时关闭电源插排开关。
遵守学生实验守则，爱护实验设备，遵守操作规程，精心操作，注意安全，严禁乱拆乱动。
实验结束后要及时关掉电源，对所用实验设备进行整理，设备摆放和状态恢复到原始状态。
桌面整洁、椅子归位，经实验指导教师允许后方可离开

## Slide 5: 三、实验预习
上实验课前，必须认真预习实验指导书（PPT或PDF）
了解实验的目的、实验环境与软硬件工具、实验操作步骤，复习与实验有关的理论知识。
请按顺序写出ELF格式的可执行目标文件的各类信息
请按照内存地址从低到高的顺序，写出Linux下X64内存映像。
请运行“LinkAddress -u 学号 姓名” 按地址循序写出各符号的地址、空间。并按照Linux下X64内存映像标出其所属各区。
请按顺序写出LinkAddress从开始执行到main前/后执行的子程序的名字。(gcc与objdump/GDB/EDB)

## Slide 6: 四、实验内容与步骤
1.环境建立
  Windows下Visual Studio 2010 64位
  Windows下 OllyDbg（Windows下的破解神器OD）
  Ubuntu下安装EDB（OD的Linux版---有源程序！）
  Ubuntu下GDB调试环境、OBjDUMP等
2.获得实验包
  从实验教师处获得下 linkbomb.tar
  也可以从课程QQ群下载，也可以从其他同学处获取。
  每人的包都不相同，一定要注意，
  CMU无此实验，HIT增加
3.Ubuntu下ELF文件分析: readelf 看帮助
  readelf -h 读取分析ELF文件头
  readelf -s 分析符号表与动态符号 -x 看字节 -p看字符串
  readelf -a 看所有信息 可练习！readelf -r 等

## Slide 7: readelf <option(s)> elf-file(s)
-a –all 等同于同时使用：-h -l -S -s -r -d -V -A -I
-h --file-header 显示ELF文件头
-l --program-headers 显示程序头
-S --section-headers 显示节头
-t --section-details 显示节详细信息
-s –syms 显示符号表（symbol table）
-r –relocs 显示重定位信息
-d –dynamic 显示动态节（dynamic section）
-x --hex-dump=<number|name> readelf -x.data xxxx.o
以字节形式显示输出<number|name>指定节的内容
-p --string-dump=<number|name>
以字符串形式显示输出<number|name>指定节的内容
-R --relocated-dump=<number|name>
以重定位后的字节形式显示输出<number|name>指定节内容

## Slide 8
4.运行LinkAddr程序，看输出结果
  排序一下输出的各个符号。
  查看内存：argv 与 env 典型的char** 或char*[]
5.GDB/EDB打开linkAddr
  调试程序，查看从最开始到main函数及退出前的所有运行函数。按顺序列出。
6.查看变量与函数的地址填充
  确定调用useless、showpointer、main函数地址何时确定的
  函数__printf_chk、puts的地址何时确定的，谁来填写的？
  函数malloc、free的地址何时确定的，谁来填写的
  函数exit、printf的地址何时确定的，谁来填写的
  符号__environ、global、argc、argv的地址与值怎么确定的
  请列出各符号的地址、内容

## Slide 9: 7. linkbomb实验包分析
实验数据包： linklab.tar
解压命令 $ tar vxf linklab.tar
数据包中包含下面3个文件：
  main.o： 主程序的可重定位目标模块-实验中无需修改
  phase1.o …phasen.o：各阶段实验所针对的二进制可重定位目标模块，需在相应实验阶段中予以修改或补充
实验目标程序运行
  在实验中的每一阶段n，按照阶段的目标要求修改相应可重定位二进制目标模块phasen.o后，使用如下命令生成可执行程序linkbomb：
  $ gcc m32 -o linkbomb main.o phase[n].o
  ./linkbomb 运行后会输出信息，如 学号

## Slide 10: 8. LinkBomb程序框架
// main.c
#include <stdio.h>
#include "config.h"
void (*phase)(); /*初始化为0*/
int main( int argc, const char* argv[] ) {
if ( phase )
(*phase)();
else
printf("To run lab, please link the relevant object module with the main module.\n");
return 0;
}
注释：各阶段phase[n].c中的全局函数指针变量phase是经初始化的“强”符号，在将phase[n].o模块与main.o链接后，前者中的phase变量定义将取代后者中的同名“弱”符号（变量），因此相应阶段中完成具体功能的do_phase函数将被调用执行。
// phase[n].c
void do_phase() {
… // 该阶段具体工作
}
void (*phase)() = do_phase;

## Slide 11: 9.实验任务
每个实验阶段考察ELF文件组成与程序链接过程的不同方面知识
  阶段1：全局变量数据节
  阶段2：指令代码节
  阶段3：符号解析
  阶段4：switch语句与重定位
  阶段5：重定位

## Slide 12: 实验阶段1
实验步骤：
  1）使用readelf和objdump工具，首先确定printf（具体为puts）输出函数的第2个调用参数对应的字符串地址（在.data节中）
  注意：printf(“%s\n”,s); 会优化为 puts(s) 注意s为字符串常数，应该在数据段 可知输出字符串起始地址在.data节中偏移量为 xx 的位置
  2）使用readelf或objdump工具，查看.data节中的字符串内容并与未修改的phase1.o链接后程序输出的字符串比较，确定该字符串为修改的目标
  3）使用hexedit或自己写程序该字符串前若干字符替换为目标学号中的字符（其后应有一个0x00字节以表示字符串结束)
  $ gcc -m32 -o linkbomb main.o phase1.o
  $ ./linkbomb
  学号

## Slide 13: 实验阶段2
实验内容：修改二进制可重定位目标文件“phase2.o”的代码节内容，使其与main.o链接后能够运行输出（且仅输出）自己的学号：
  $ gcc -m32 -o linkbomb main.o phase2.o
  $ ./linkbomb
  学号
实验提示：
  检查反汇编代码，定位模块中的各组成函数并推断其功能作用
  修改入口函数do_phase()中的机器指令（用自己指令替换函数体中的nop指令）以获得期望的输出（学号的ASCII编码）

## Slide 14: 实验阶段2
phase2.c程序框架
static void OUTPUT_FUNC_NAME( const char *id ) // 该函数名对每名学生均不同
{
if( strcmp(id,MYID) != 0 ) return;
printf("%s\n", id);
}
void do_phase() {
// 在代码节中预留存储位置供学生插入完成功能的必要指令
asm( “nop\n\tnop\n\tnop\n\tnop\n\tnop\n\tnop\n\tnop\n\tnop\n\t…” );
}
使用objdump工具，定位phase2.o代码节中包含对printf（具体为puts）输出函数调用的函数（这里是rRlVNhXm函数）的偏移量地址（这里是0x29
使用objdump工具，分析do_phase函数的反汇编指令，确定加入对前述输出函数的调用指令的.text节中的偏移量位置
构造调用输出函数（通过相对PC的偏移量）的机器指令，并替换do_phase函数中预留的nop指令偏移量
    注：目标输出函数为static类型，可通过偏移量直接调用跳转（无需重定位）

## Slide 15: 实验阶段3
实验内容：创建生成一个名为“phase3_patch.o”的二进制可重定位目标文件，使其与main.o、phase3.o链接后能够运行和输出（且仅输出）自己的学号：
  $ gcc -m32 -o linkbomb main.o phase3.o phase3_patch.o
  $ ./linkbomb
  学号
实验提示：
  模块入口函数do_phase()依次遍历一个COOKIE字符串（由一组互不相同的英文字母组成，且总长度与学号字符串相同）中的每一字符，并通过一个映射数组将该字符的不同可能ASCII编码取值映射为输出字符。
  了解并利用符号解析规则。

## Slide 16: 实验阶段3
phase3.c程序框架
char PHASE3_CODEBOOK[256];
void do_phase(){
const char char cookie[] = PHASE3_COOKIE;
for( int i=0; i<sizeof(cookie)-1; i++ )
printf( "%c", PHASE3_CODEBOOK[ (unsigned char)(cookie[i]) ] );
printf( "\n" );
}
  1）分析do_phase函数反汇编指令，获知COOKIE字符串（保存于栈帧中的局部字符数组中）的组成内容和起始地址
  2) 定位循环结构 根据cookie中字符的使用，定位映射数组的引用位置 结合重定位记录，确定映射数组的变量名
  3)通过符号表，发现该数组为一未初始化变量（类型为COM，长度为256字节）
  4）要改变程序输出（为学号），必须改变该映射数组的内容，因此，可利用强弱全局符号的解析规则，在patch模块中定义同名且按输出要求正确初始化映射关系的数组变量——从而在链接时替换对原数组的引用

## Slide 17: 实验阶段4
实验内容：修改二进制可重定位目标文件“phase4.o”中相应节中的数据内容（注意不允许修改.text节的内容），使其与main.o链接后能够运行输出（且仅输出）自己的学号：
  $ gcc -m32 -o linkbomb main.o phase4.o
  $ ./linkbomb
  学号
实验提示：
  模块入口函数do_phase()依次遍历一个COOKIE字符串（由一组互不相同的大写英文字母组成，且总长度与学号字符串相同）中的每一字符，并使用一个switch语句将该字符的不同可能ASCII编码取值映射为输出字符。
  了解掌握switch语句的机器表示的各个组成部分及其特定重定位数据组成。

## Slide 18: 实验阶段4
phase4.c程序框架
void do_phase()
{
const char cookie[] = PHASE4_COOKIE;
char c;
for ( int i = 0; i < sizeof(cookie)-1; i++ )
{
c = cookie[i];
switch (c)
{
// 每个学生的映射关系和case顺序建议不一样
case ‘A’: { c = 48; break; }
case ‘B’: { c = 121; break; }
…
case ‘Z’: { c = 93; break; }
}
printf("%c", c);
}
}

## Slide 19: 实验阶段4
实验步骤
  1）通过分析do_phase函数的反汇编程序获知COOKIE字符串（保存于栈帧中的局部字符数组中）的组成内容
  2）确定switch跳转表在.rodata节中的偏移量
  3）定位COOKIE中每一字符’c’在switch跳转表中的对应表项（索引为’c’-0x41），将其值设为输出目标学号中对应字符的case首指令的偏移量

## Slide 20: 实验阶段5
实验内容：修改二进制可重定位目标文件“phase5.o”的重定位节中的数据内容（不允许修改.text节的内容），补充完成其中被清零的一些重定位记录（分别对应于本模块中需要重定位的符号引用），使其与main.o链接后能够正确输出（且仅输出）自己学号的编码结果：
  $ gcc m32 -o linkbomb main.o phase5.o
  $ ./linkbomb
  学号编码后字符串
实验提示：如果实验中对缺失重定位信息的恢复不完整或不正确的话，链接生成linkbomb程序时可能不报错，但运行程序可能得到以下结果之一：
  出现“Segmentation fault”出错信息——原因？“如果未对相关引用进行必要的重定位会发生什么？”
  输出“Welcome to this small lab of linking. To begin lab, please link the relevant object module(s) with the main module. ”——提示模块未链接。可能原因：虽然按上述步骤在生成linkbomb程序时实际已链接进phase4.5模块，但某个重要的重定位记录未正确设置。
  输出不正确的编码结果

## Slide 21: 实验阶段5
phase5.c程序框架
const int TRAN_ARRAY[] = {… …};
const char FDICT[] = FDICTDAT;
char BUF[] = MYID;
char CODE = PHASE5_COOKIE;
int transform_code( int code, int mode ) {
switch( TRAN_ARRAY [mode] & 0x00000007 ) {
case 0:
code = code & (~ TRAN_ARRAY[mode]);
break;
case 1:
code = code ^ TRAN_ARRAY[mode];
break;
… …
}
return code;
}
void generate_code( int cookie ) {
int i;
CODE = cookie;
for( i=0; i<sizeof(TRAN_ARRAY)/sizeof(int); i++ )
CODE = transform_code( CODE, i );
}
int encode( char* str ) {
int i, n = strlen(str);
for( i=0; i<n; i++ ) {
str[i] = (FDICT[str[i]] ^ CODE) & 0x7F;
if( str[i]<0x20 || str[i]>0x7E ) str[i] = ' ';
}
return n;
}
void do_phase() {
generate_code(PHASE5_COOKIE);
encode(BUF);
printf("%s\n", BUF);
}
上列绿色标出（以及如switch的跳转表等）的符号引用的对应重定位记录中随机选择若干个被置为全零。
涉及的重定位记录可能位于.text, .rodata等不同重定位节中

## Slide 22: 实验阶段5
实验步骤
1）对照phase5.o的反汇编程序及已有重定位记录，定位每一空重定位记录可能对应的符号引用。
2）对每一待处理的符号引用，按照下列重定位记录结构，构造其二进制表示（8字节块）。
3）使用hexedit或编程将生成的重定位记录写入到相应被清空的记录位置中。

## Slide 23: 10.实验结果提交
将修改完成的各阶段模块（phase1.o, phase2.o, phase3_patch.o, phase4.o, phase5.o）和未改动的main.o、phase3.o模块一起用tar工具打包：
  tar cvf <学号>.tar main.o phase1.o phase2.o phase3.o phase3_patch.o phase4.o phase5.o
    注意：TAR文件中一定不要包含任何目录结构
将结果tar文件重命名为“学号.tar”后提交

## Slide 24: 五、实验报告格式
按照实验报告模板所要求的格式与内容提交。
实验后 2 周内 提交至课代表并打包给授课教师。
本次实验成绩按100分计
  按时上课，签到5分
  按时下课，不早退5分
  课堂表现：10分，不按操作规程、非法活动扣分。
  实验报告：80分。具体参见实验报告各环节的分值
学生提交1个压缩包即可，课代表提交1个包
在实验报告中，对你每一任务，用文字详细描述分析与攻击过程，栈帧内容要截图标注说明。
注意：及时记录每一步的地址、变量、函数、参数、数据结构、算法等等。以方便实验报告的撰写。